# “2013年全国职业院校技能大赛”高职组

# 机器人技术应用赛项规程

# 一、赛项名称

机器人技术应用

二、竞赛目的

通过竞赛，考察参赛选手以智能机器人为载体，运用信息技术、物联网技术、颜色识别技术和精确定位技术的能力，检验选手的动手能力、策略选择、组织管理、团队协作、质量与成本控制及安全意识等职业素养；引导职业院校关注行业在机器人技术应用（尤其是自主识别、自主决策技术）、智能输送等方面的发展趋势；推进职业院校教育教学改革，探索培养企业需要的机器人使用、维护维修高素质技能型人才的新途径、新方法。

三、竞赛方式和内容

(一)竞赛方式

本赛项为团体赛，以院校为单位组队参赛，不得跨校组队。每支参赛队由3名选手（设场上队长1名）和不超过2名指导教师组成。

# （二）竞赛内容

1.比赛场地和道具

本场地模拟了一个智慧工厂的布局

比赛场地大小为12m×8m。其中外围档板高10cm，材质为多层板，上面贴有30mm宽的白色引导条。地板的材质和制作方法与2012年高职比赛使用的地板完全相同。

比赛场地上设有手动出发区、自动出发区、手动区、自动区、限制区5个区域。

手动出发区为手动机器人正式启动前所停泊的区域，有红蓝两个出发区，尺寸大小均为1000mm×1000mm。

自动出发区为自动机器人正式启动前所停泊的区域，红蓝两个自动出发区，尺寸大小也为1000mm×1000mm。

手动区内安放5个车轮存贮台、2个滚柱存贮座和2个装配柱，比赛前，有红蓝各4个车轮直接放置在场地上，10个滚柱分别放置在2个滚柱存贮座上，手动机器人只能在手动区内运行。

自动区内安放4个半成品存放柱、1个成品存放柱、4个轴承内圈存贮台、4个轴承外圈存贮台和2个车轮轴存贮台，比赛前，红蓝各4套轴承内外圈、各2套车轮轴放置在轴承存贮台和车轮轴存贮台上，每个工件在存贮台上的位置随机摆放。

限制区是场地中央黄色包围的区域，只有一方将2个半成品成功放到半成品存贮台后，才允许机器人进入此区域。

比赛场地和道具的详细情况请见“2013年全国职业院校技能大赛”高职组机器人技术应用赛项技术规范。

2.比赛机器人

大赛的机器人设备由机器人平台、机器人上部机构组成，其中机器人平台使用北京中科远洋科技有限公司的A200型和M100型机器人平台，参加过2011年和2012年全国技能大赛机器人项目的学校可以继续使用原来的机器人平台；机器人上部机构需要参赛队自行开发，每个参赛队使用2台自动机器人和1台手动机器人。

（1）机器人平台使用规范

①指定的机器人平台除了铝板可以拆卸外，其余所有部件需要更换时必须使用同型号、同规格的产品。

②机器人平台的电池、巡线传感器信号处理板、主控制板、电机驱动板、巡线传感器可根据上部机械机构及整体设计需求改变安装位置，平台的车轮、万向轮安装位置可以前后移动。

③机器人的供电全部来自于指定的三块电池，不能使用另外的供电方式。

④机器人的行走必须使用所提供的主控制器控制。

⑤机器人的运行必须依靠平台所提供的巡线传感器，同时可以使用其他辅助方式。

每个参赛队必须使用大赛组委会指定的机器人平台，否则不得参加比赛，在此基础上自行设计手动和自动机器人参加比赛，对指定的机器人平台所做的改动必须符合“机器人平台使用规范”的要求，否则不得参加比赛，成绩以0分计。每场比赛中，每队只允许有一台手动机器人，自动机器人不能超过2台。

（2）自动机器人

①每台自动机器人由队员启动后必须是自主运动的。

②比赛开始后，所有自动机器人在启动区的位置不得人为改变，由1名参赛队员负责启动机器人，所有自动机器人可以依次启动，但是必须在50秒以内全部启动完毕，超过50秒后，参赛队员不得再接触自动机器人，需要再次启动机器人必须申请重试。每台自动机器人必须一次操作启动。

③所有自动机器人启动后，负责启动机器人的队员必须立即退出赛地，站在木质围栏外。

④一旦机器人启动，参赛队员不得接触机器人。

⑤启动前，所有自动机器人在启动区内必须纳入1000mm长、1000mm宽、1500mm高的空间范围，机器人所有部件在水平投影的任何方向上都不能超出启动区。

⑥启动后，自动机器人的尺寸和形状可以改变，但高度限制在2000mm以内，任一时刻瞬时宽度不能超过1500mm。（在水平投影的任何方向上测量都应符合此要求）

⑦比赛一旦开始，自动机器人不允许分离。

⑧自动机器人在场上发生故障时，为保护机器人，参赛队员可以向裁判申请关闭机器人电源，关闭电源后，机器人在场上的位置保持不变，裁判也有权令参赛队将机器人搬离场地。

⑨自动机器人之间可以使用ZIGBEE模块相互通讯，机器人与参赛队员之间不允许通讯。大赛继续使用北京中科远洋科技有限公司的ZKM101型ZIGBEE无线通讯模块。

⑩自动机器人可以在全场范围内运行。

（3）自动机器人的重试

①对于自动机器人，每场比赛每队可以有2次“重试”机会。重试时，可以一台机器人单独重试，也可以2台机器人一起重试。

②“重试”的申请被裁判允许后，参赛队员必须把自动机器人搬回到自动机器人启动区，并尽快启动，允许重试的机器人必须符合上述自动机器人的规定。

③“重试”时，机器人的任何部件均不能更换，机器人的能源也不能补充或增加，自动机器人上的道具保持原样或者放回场地上初始位置。

④当“重试”导致积分比分变化或违反规则时，由裁判作出裁决，包括“重试”是否有效。

⑤重试的时间是30秒钟，从队员入场接触到任何一台要重试的机器人开始计时。30秒内没有启动的机器人将被留在启动区。

⑥申请重试或者关闭电源的参赛队员在得到裁判允许进入场内后，不能阻碍对方机器人的运行或者故意接触对方机器人，否则，将取消比赛资格。

（4）手动机器人

①手动机器人必须通过电缆连接的控制盒操作，不允许使用射频控制，操作手不允许骑在手动机器人上，手动机器人与自动机器人之间不允许通讯。

②通过电缆操作时，电缆在机器人上的连接点至少应高出地面1000mm，同时，从手动机器人到控制盒的电缆长度不超过3000mm。

③比赛开始时，在手动启动区的机器人大小必须限制在1000mm长、1000mm宽、1000mm高，机器人所有部件在水平投影的任何方向上都不能超出启动区。

④比赛开始后，手动机器人的大小和形状可以改变，高度必须限制在1500mm以内，任一时刻瞬时宽度不能超过1500mm（在水平投影的任何方向上测量都应符合此要求）。此外，在比赛期间，手动机器人不允许分离。

⑤每个参赛队只允许有一名队员在比赛场地控制手动机器人。

⑥比赛一旦开始，参赛队员就不允许接触手动机器人。

⑦手动机器人只允许在手动区运行，不能进入也不能利用自身部件延伸到自动机器人运行区。

⑧手动机器人在任何情况下不能触碰到本队的自动机器人。

⑨手动机器人在任何情况下、任何区域不能触碰对方的自动机器人，并且要主动避让对方自动机器人。

⑩当两队的手动机器人相互干涉时，裁判将要求两队各自靠右行走。

（5）能源

①比赛期间各队应为自己的所有机器人准备能源。

②允许使用的电源电压不得超过24VDC。

③压缩空气的压强应小于0.8MPa，每台机器人所用气瓶的总容积不应超过1.5L。

④不允许使用组委会认为危险和不适当的能源。

（6）重量

所有自动和手动机器人包括能源、电缆、遥控器和机器人其他部件都必须在赛前称重，每个队用于整个比赛的所用的机器人总重不得超过60.00kg，否则，不得参加比赛，成绩以0分计。

四、竞赛规则

1. 比赛形式

预赛：参赛队单独在场上完成任务赛；每个队有2次任务运行机会，取成绩最好的1次。

决赛：2支参赛队同时在场上进行对抗赛。

2. 比赛时间

每场比赛时间5分钟

3. 任务要求

手动机器人和自动机器人均不预装工件，手动机器人和自动机器人同时出发。

（1）手动机器人取走位于手动区边缘，与本队颜色相同的车轮，并且安放在手动区中央的车轮存贮台上，车轮可以叠加放置，但是只有位于最上方的车轮才计入成绩，每个队最多可以将3个车轮安放在车轮存贮台上；

（2）自动机器人分别取与本队颜色相同的轴承内圈和外圈装配成2套轴承半成品，并且送到位于自动区中央的呈矩形分布的4个半成品存贮台上的其中任意2个上面；

轴承半成品的安装顺序是先安装轴承外圈，再安装轴承内圈，安装好的半成品如图1所示。

图1轴承半成品

（3）自动机器人和手动机器人共同在手动区的装配柱上安装车轮组件，然后自动机器人将装配好的组件运送到中央成品存贮台上。

中央成品存贮台周围黄色区域是限制区，只有一方将2个半成品成功放到半成品存贮台后，才允许进入。

车轮组件的装配顺序是：自动机器人取与本队颜色相同的轴承内圈和外圈先装配成第3套轴承半成品、再由手动机器人安装4根滚柱、自动机器人安装车轮轴、手动机器人安装车轮，装配完成的组件如图2所示，除4根滚柱和车轮由手动机器人安装外，其余均由自动机器人安装。手动机器人的任务可由自动机器人来完成。

图2车轮成品组件

（4）如果手动机器人在1号车轮存贮台上成功放置了指定颜色的车轮，同时在中央与本队颜色相同的对角线上的3个存贮台上都放置了本队的半成品和成品，则装配输送任务完成，比赛提前结束，此参赛队获得90分（获得额外10分的附加奖励）（若有违规，需要另外扣除违规扣分）。

五、评分标准和奖项设置

预赛时，参赛队的成绩由整体设计分（占总分15%）、职业素养分（占总分5%）和任务得分（占总分80%）组成，共计100分，完成“装配输送任务”的队还可以获得10分的额外任务得分奖励。决赛时，仅根据在场上进行对抗赛的2支参赛队的任务得分决定获胜的队伍。

（一）评分标准

1. 整体设计分评分方法

（1）整体设计分满分为15分。

（2）比赛裁判按照参赛队的机械图纸、电路图纸以及程序代码从自创性、先进性、合理性、稳定性和经济环保、可拓展性等因素，并根据学生的答辩成绩进行综合评定。

2. 职业素养分评分方法

（1）职业素养分满分为5分。

（2）职业素养分由该场比赛裁判按照参赛队以下方面表现进行评定：

①公平竞赛，遵守赛场纪律。

②遵守操作规程，安全、文明参赛。

③冷静、高效，分工合作，一丝不苟。

④着装规范整洁，爱护设备，保持竞赛环境清洁有序。

⑤抗工作环境干扰能力强、善于与裁判沟通。

3. 任务得分

（1）任务得分满分为80分；如果参赛队完成“装配输送任务”，则可以获得10分的额外附加分奖励，则任务得分为90分；

（2）手动机器人将车轮放置到手动区中央的车轮存贮台，得

3分/车轮，车轮可以叠加放置，但是只有放在最上方的才有效；每个参赛队最多可以放置3个车轮，如果某个车轮放置在1号车轮存贮台上（1号车轮存贮台需要由2个参赛队争抢），则此车轮可得5分，此项满分为11分；

（3）自动机器人完成1个轴承内圈与外圈的装配，得3分/个，比赛中共需要完成3个轴承内圈与外圈的装配（2个半成品和1个成品所需），满分共9分；

（4）自动机器人将轴承半成品送到自动区中央的半成品存贮台上，并脱离接触，则可以得分，轴承半成品在同一个半成品存贮台上可以叠加放置，但是只有放在最上方的才有效；若在任意对角线上的2个半成品存贮台上都有效放置了轴承半成品，则得分为7.5分/个；若只在1个半成品存贮台上有效放置了轴承半成品或者有效放置了轴承半成品的2个半成品存贮台不呈对角线分布，则得分为5分/个，此项满分为15分；

（5）手动机器人在车轮组件上安放滚珠，得4分/个滚珠，共4个滚珠，此项满分为16分；

（6）自动机器人完成车轮轴的装配，得6分；

（7）机器人完成车轮的装配，得8分；

（8）自动机器人将完成的车轮组件送到位于自动区中央的成品存贮台，并脱离接触，得15分；若双方在成品存贮台都有车轮组件，则最上方的有效，可以得分。

4. 违规扣分

（1）比赛一旦开始，以下的行为将被视为违规，一次违规扣1分。

①手动机器人或它的操作手进入或延伸到自动区；

②手动机器人触碰到己方的自动机器人；

③如果上述违规行为故意持续，那么每5秒扣1分。

（2）出现以下违规行为，一次扣5分：

手动机器人取走或移动对方成功放在车轮存贮台上的车轮，但如果在比赛结束前这些车轮被重新放在该车轮存贮台或其他车轮存贮台上，将不扣分。

（3）出现以下违规行为，一次扣10分：

①机器人取走轴承内外圈存贮台上对方颜色的轴承内圈或者外圈；

②机器人取走或移动对方成功放在半成品存贮台上的半成品，但如果在比赛结束前这些半成品被重新放在该半成品存贮台或其他半成品存贮台上，将不扣分。

（4）出现以下违规行为，一次扣20分：

①机器人取走车轮轴存贮台上对方颜色的车轮轴；

②机器人取走或移动对方成功放在中央成品存贮台上的成品，但如果在比赛结束前这些成品被重新放在该成品存贮台上，将不扣分。

（5）在没有符合进入限制区条件时，机器人进入限制区，一次违规扣10分，同时，立刻将机器人搬离限制区，取走已经放置在成品存贮台上的工件。

（6）违规扣分在任务得分中扣除，任务得分最低为0分。

5. 取消比赛资格

比赛中下列行为会被裁判认定为取消全队比赛资格的行为：

（1）导致或试图导致比赛场地、设施以及对方的机器人，包括在对方车轮堆放区内车轮的布置等的破坏；

（2）队员故意触碰己方的机器人；

（3）手动机器人直接或间接的阻挡、触碰、袭击对方的自动机器人；

（4）比赛中，机器人分离成2个以上独立部分（紧固件脱落不计）；

（5）在裁判启动哨音（或信号）前误启动2次；

（6）机器人总重量超出比赛规定重量，原始外形尺寸（长、宽、高）或者展开后瞬时尺寸（长、宽、高）超出大赛规定；

（7）对机器人平台的修改违反了规程的规定；

（8）申请重试或者关闭电源的参赛队员在得到裁判允许进入场内后，阻碍了对方机器人的运行或者故意接触对方机器人；

（9）手动机器人使用了无线通讯模块，手动机器人与自动机器人之间、自动机器人与参赛队员之间存在相互通讯；

（10）做出任何有悖公平竞争精神的动作；

（11）某队被取消比赛资格后，他在这一场的任务得分为0。

6. 成绩判定

（1）预赛时：

①参赛队的成绩为整体设计分、职业素养分和任务得分之和，比赛成绩按照总得分从高到底排列，若总得分相同，则按照任务得分排名，得分高的队伍排名在前；若任务得分相同，则按照完成比赛任务的时间排名，完成时间少的队伍排名在前（只有完成“装配输送任务”的，才纪录实际运行时间，否则一律记为5分钟）；若完成任务的时间相同，则按照机器人总重量倒序进行排名，重量轻的队伍排名在前；若重量相同，则由裁判组综合评定；

②按照成绩排名，排名在前30%的队伍进入决赛，未进入决赛的队伍根据成绩，选出总参赛队伍的30%颁发三等奖。

（2）决赛时：

①决赛时，2支参赛队进行对抗赛，每个参赛队的成绩为其任务得分；

②第一个完成“装配输送任务”的队获胜。此队任务得分记为90分；（若有违规，另外扣除违规扣分）

③如果两个队都没完成“装配输送任务”的建立，则将所得分相加再扣除犯规分，得分多的队获胜；

④如果出现平局，比赛的获胜者将按以下的顺序决定：

A、在中央成品存贮台上存在有效车轮组件的队获胜；

B、在半成品存贮台上有效放置的半成品数量多的队获胜；

C、在1号车轮存贮台最上方有车轮的队获胜；

D、机器人总重较低的队获胜。

当以上规则仍不能决定胜负，则由裁判和评委做出裁决。

（二）奖项设定

竞赛设参赛选手团体奖，一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

六、申诉与仲裁

（一）申诉

1.参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

2.申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向相应赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉将不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

3.赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，6小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。如受理申诉，要通知申诉方举办听证会的时间和地点；如不受理申诉，要说明理由。

4.申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。申诉人不满意赛项仲裁工作组的处理结果的，可向大赛赛区仲裁委员会提出复议申请。

（二）仲裁

大赛采用两级仲裁机制。赛区设仲裁委员会，赛项设仲裁工作组。赛项仲裁工作组接受由代表队领队提出的对裁判结果的申诉。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

“2013年全国职业院校技能大赛”高职组

机器人技术应用赛项技术规范

一、竞赛项目行业、职业技术标准

竞赛项目所使用的设备严格按照教学仪器设备质量标准要求生产，竞赛机器人设计运行严格按照工业机器人安全规范，比赛场地严格按照国家关于家具和室内装饰的要求生产，竞赛题目结合企业人才需求，参考国家相关标准制定。

| 序号 | 标准号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GBT 26154-2010 | 装配机器人通用技术条件标准 |
| 2 | GB 11291-1997 | 工业机器人安全规范 |
| 3 | GB/T3324-1995 | 木家具通用技术条件 |
| 4 | GB18584-2001 | 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 |
| 5 | GB5296.6-2004 | 消费品使用说明：家具 |
| 6 | SJ/T 10533-94 | 电子设备制造防静电技术要求 |
| 7 | JY 0001-2003 | 教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 8 | LD/T81.1—2006 | 职业技能实训和鉴定设备通用技术规范 |
| 9 | LD/T81.2-2006 | “维修电工”职业技能实训和鉴定设备技术规范 |

二、赛场场地和环境

（一）比赛用场馆

比赛场馆分为正式场地和准备场地。

1.正式比赛场地

比赛场馆需要大约1200-1400平方米空间，需要提供足够的的灯光设备。包括一些以下部分：

（1）12mX8m的正式比赛场地2个。

（2）大屏幕计时装置，用于倒计时。

2.比赛准备场地

主要用于参赛队机器人的准备、维修、调试场地。每个参赛队拥有一个大约9平方米的安装工位，内部配有电源5孔插座1个，参赛队标牌。

（二）比赛场地及道具

1.场地示意图

图1场地立体效果图

图2场地平面图

2.比赛场地规格

（1）尺寸：大小为12m×8m。其中外围档板高10cm，材质为多层板，上面贴有30mm宽的白色引导条。地板的材质和制作方法与2012年高职比赛使用的地板完全相同。

（2）手动出发区：手动机器人正式启动前所停泊的区域，有红蓝两个出发区，尺寸大小均为1000mm×1000mm，在场地的上方，如图1所示。

（3）自动出发区：自动机器人正式启动前所停泊的区域，红蓝两个自动出发区的尺寸大小也为1000mm×1000mm，在场地的下方，如图1所示。

（4）手动区：场地上方的第一根水平白线与围栏之间组成的区域（见图1），比赛时，手动机器人只能在手动区内运行。手动区内安放5个车轮存贮台、2个滚柱存贮座和2个装配柱，比赛前，有红蓝各4个车轮直接放置在场地上，10个滚柱分别放置在2个滚柱存贮座上。

（5）自动区：手动区以外的区域。自动区内安放4个半成品存放柱、1个成品存放柱、4个轴承内圈存贮台、4个轴承外圈存贮台和2个车轮轴存贮台，比赛前，红蓝各4套轴承内外圈、各2套车轮轴放置在轴承存贮台和车轮轴存贮台上，每个工件在存贮台上的位置随机摆放。

（6）限制区：图2中，场地中央黄色包围的区域为限制区，只有一方将2个半成品成功放到半成品存贮台后，才允许进入。

3.比赛道具

（1）装配柱：共有2个，均位于手动区，由定位块、台面、台柱和底板四部分组成，如图3所示。定位块直径75mm，高度15mm，用尼龙制成。台面是直径为250mm、厚度5mm的有机玻璃板，台柱是外径170mm、壁厚5mm的有机玻璃管，底板与台面尺寸与材质完全相同，只是多了6个安装孔，用于把装配柱固定在底板上。装配柱总高315mm，质量1421克左右。

图3  装配柱

（2）半成品存贮台：大小形状与装配柱相同，共有4个，均位于自动区。

（3）成品存贮台：高度为500mm，其形状与去掉定位块的装配柱相同，数量1个，位于自动区。

（4）车轮存贮台：如图4所示，共有5个，均位于手动区。台面中央粘接了一块车轮固定块，固定块直径160mm，高度50mm。整个车轮存贮台的质量为2305克左右。

图4  车轮存贮台

（5）轴承内圈存贮台：如图5所示，共有4个，均位于自动区，其上分别放置了轴承内圈。台面是长600mm、宽300mm、厚10mm的矩形有机玻璃板，中间有2个Φ112mm、中心距360mm的圆孔，其余部分与装配柱的台柱和底板完全相同。轴承内圈存贮台总高305mm，总质量2500克左右。不同颜色的轴承内圈在存贮台上是随机摆放的。

图5	轴承内圈存贮台

（6）轴承外圈存贮台：如图6所示，共有4个，均位于自动区，其上分别放置了轴承外圈。台面是长600mm、宽300mm、厚10mm的矩形有机玻璃板，中间有2个中心距为360mm,且与装配柱完全相同的定位块，其余部分与轴承内圈存贮台完全相同。不同颜色的轴承外圈在存贮台上是随机摆放的。

图6	轴承外圈存贮台

（7）车轴存贮台：共有2个，均位于自动区，外形与轴承存贮台基本相同，只是台面上两个圆孔的尺寸为Φ82mm，其上放置车轮轴。不同颜色的车轮轴在存贮台上是随机摆放的。

图7 车轴存贮台

（8）滚柱存贮座：共有2个，均位于手动区，其上放置滚柱。它是在3毫米厚的有机玻璃管端面粘贴了一块3mm厚的圆形有机玻璃板，然后再插入5个内径为40mm深度为50mm有底的有机玻璃管。滚柱座的外径与装配柱台面的直径相同，总高度为65mm。

图8	滚柱存贮座

（9）工件：共有5种工件：轴承外圈、轴承内圈、滚柱、车轮轴和车轮。工件的材料均为尼龙。

轴承外圈为带底的圆筒形（图9），外径尺寸Φ240mm，高度80mm，内腔底部有一直径为Φ98mm和高度为20mm的凸台，其质量约为938克左右，整个比赛场地共有红色轴承外圈和蓝色轴承外圈各4个。

图9 轴承外圈

轴承内圈如图10所示，大端外径为Φ175mm，小端外径为Φ110mm，高度为80mm，内孔直径为Φ102mm，大端面上除了有4个Φ20mm的圆孔外，还有4个月牙孔，该月牙孔的半径为25mm且均布在Φ180mm的圆周上。小端圆柱面上还有4个Φ40mm的圆孔。轴承内圈的质量约为285克左右。整个比赛场地共有红色轴承内圈和蓝色轴承内圈各4个。

图10 轴承内圈

滚柱如图11所示，为外径Φ40mm、壁厚5mm、高度80mm的套筒形，两端都有用于导向的倒角。滚柱的质量约为40克左右，数量为红蓝各5个。

图11 滚柱

车轮轴的外形如图12所示。上端外径为Φ156mm，与车轮内孔相配，下端外径Φ95mm，与轴承内圈相配，总高220mm，质量约为465克左右。红色车轮轴和蓝色车轮轴的数量各为2个。

图12 车轮轴

车轮装配式结构，轮子外径Φ400mm，胎面宽度8mm。轮子中央凸缘处外径Φ180mm，轮子总高58mm，质量约880克左右。比赛场地共有红蓝轮子各4个。

图13 车轮

注：以上所有道具和工件的重量，均允许有±15%误差。

三、竞赛技术平台标准

（一）机器人平台

赛项机器人平台使用北京中科远洋科技有限公司的A200、M100型自动机器人平台。

A200机器人平台配备2台额定电压24VDC、150转/分的直流减速电机以及16路巡线传感器、巡线传感器信号处理板、主控制板、电机驱动板；提供完整的机器人巡线算法以及运行控制程序，可以依靠地面白条实现在比赛场地全场范围内的运动、定位；主控制板提供充足的I/O接口，可以供参赛队使用。机器人平台的所有技术全部向参赛队开放。

M100机器人平台配备2台额定电压24VDC、150转/分的直流减速电机以及按钮操作板、主控制板、电机驱动板；提供完整的机器人控制程序，可以在操作手控制下在比赛场地全场范围内的运动、定位；主控制板提供充足的I/O接口，可以供参赛队使用。机器人平台的所有技术全部向参赛队开放。

机器人平台主要作为参赛机器人的运动底盘，参赛队根据大赛任务的要求，在此平台上进一步设计制作各种抓取、投放机构，利用机器人平台提供的主控制板和编程算法实现整体机器人的控制。

（二）比赛用器材

1.12mX8m的比赛场地：数量2；

2. 装配柱： 数量2；

3. 半成品存贮台：数量4；

4. 成品存贮台：数量1；

5. 车轮存贮台：数量5；

6. 轴承内圈存贮台：数量4；

7. 轴承外圈存贮台：数量4；

8. 车轴存贮台；数量2；

9. 滚柱存贮座：数量2；

10.工件：采用尼龙

（1）轴承外圈：红色轴承外圈和蓝色轴承外圈各4个；

（2）轴承内圈：红色轴承内圈和蓝色轴承内圈各4个；

（3）滚柱：数量为红蓝各5个；

（4）车轮轴：红色车轮轴和蓝色车轮轴的数量各为2个；

（5）车轮：红蓝轮子各4个；

11. 耗材：30mm宽的单面胶（白条）、红色贴纸。

12.测试仪器：台式电脑、优利德万用表、优利德示波器（含频率计）。

13.精密电子秤1台：最大称重100kg，精确到小数点后2位。

“2013年全国职业院校技能大赛”高职组
机器人技术应用赛项竞赛须知

一、参赛队须知

1．参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不使用学校或其他组织、团体的名称；不接受跨校组队报名。

2．参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。

3．参赛队自带计算机、竞赛设备、设备附件和工具等，但不能使用存在不安全因素的工具；大赛统一提供每队一路电源，提供一定数量计算机和仪器设备作为参赛队应急使用。

4．参赛队使用的所有机器人及部分工具自己用货运卡车运到承办校；也可以装在木质包装箱内，使用中铁快运或者其他物流运到承办校，每个参赛队最多使用2个包装箱，包装箱尺寸限制在2米（长）×1米（宽）×1米（高）内，并张贴带有参赛队自己印记的封条。

5．各参赛队需要与当地物流公司联系机器人发货时间，机器人包装箱必须在指定时间运抵承办校，若不能及时运到，由此产生的后果由参赛队自己承担。

6．参赛队在指定的时间将机器人从包装箱或者货运卡车上运到比赛安装工位。在安装工位上组装、调试机器人。

7．参赛队将通过抽签决定预赛比赛场地和比赛顺序。

8．正式比赛前，各参赛队应在规定的时间段按照比赛顺序进入正式赛场试运行。入场前，参赛队的所有机器人（最多1台手动机器人和2台自动机器人）必须先在规定的位置称重，经大赛执行组确认的电子秤所得出的结果为唯一认可的结果，参赛队与裁判员一起签字确认称重结果，若参赛队所有机器人总重超过60.00公斤，则不得入场。

9．参赛队携带机器人到达比赛场地后，必须服从工作人员指挥。

10．参赛队入场后，参赛队员必须检查确认大赛赛项组委会提供的比赛器材，并调试其机器人，在调试期间，裁判会检查参赛队是否使用了指定平台，对平台的修改是否符合规程的规定；参赛队必须向裁判展示机器人的所有功能、动作，并由裁判详细检查是否超过规程允许的尺寸范围，检查通过的将在其机器人上贴合格标签。正式比赛时，没有贴有合格标签的机器人不得上场。

11．正式比赛，参赛队每次入场时，参赛队所有机器人都需要再次称重，参赛队与裁判员一起签字确认称重结果，若参赛队所有机器人总重超过60.00公斤，则不得入场。

12．每场正式比赛前，有一个1分钟准备时间，在此时间内，参赛队将自己的所有机器人搬入启动区，放置好本队的机器人，可以打开机器人的电源；一分钟准备时间结束前十秒，完成机器人的设置，参赛队员退出场外。一分钟准备时间最后5秒钟，开始倒计时，参赛队员即可进入场内，准备启动机器人，手动机器人的操作员可以拿起操作盒；倒计时结束，主裁判吹哨，比赛正式开始，手动机器人的操作员启动手动机器人，1名自动机器人操作员依次启动所有自动机器人，另一名参赛队员站在主裁判身边，自动机器人全部启动后，2名参赛队员全部站在主裁判身边。

13．参赛队对大赛组委会以后发布的所有文件都要仔细阅读，确切了解大赛时间安排、评判细节等，以保证顺利参加大赛。

14．对于本规则没有规定的行为，裁判组有全权做出裁决。在有争议的情况下，裁判的裁决是最终裁决，任何媒体资料都不做参考。

15．对规则的任何修改将由组委会以“常见问题FAQ”的形式发布。

16．鼓励所有参赛队以自己的方式装饰自己的机器人。

17．竞赛所用的平台统一由赛项组委会及主办方提供，不得使用非指定平台，如有违反，以舞弊论处，取消该队参赛资格。

18．本规程中未说明的道具尺寸的允许误差均为±5%。

19．本竞赛项目的解释权归大赛组委会。

二、指导教师须知

1．每个参赛队可配主、副指导教师各一名，指导教师经报名、审核后确定，一经确定不得更换。允许指导教师缺席比赛。

2．在比赛准备阶段，指导教师可以对本队准备的进展进行检查与督促，给出改进与补救措施的建议，但仅限于口头，禁止操作任何与比赛有关的工具和设备。

3．在正式比赛阶段，不允许指导教师上场指导。

三、竞赛选手须知

1．参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程和工艺准则，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2．选手凭证入场，在赛场内操作期间要始终佩带参赛凭证以备检查。

3．上场比赛期间，选手禁止携带使用通讯工具。

4．比赛准备阶段时，各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排，在指定赛位上完成竞赛准备工作。

5．竞赛过程中，因严重操作失误或安全事故不能进行比赛的（例如因所设计的电路板发生短路导致机器人起火的），现场裁判员有权中止该队比赛。

6．比赛准备阶段，参赛选手在安装工位内活动，不得影响其他参赛队的工作、不得进入其他参赛队的工作区域，违者取消参赛队比赛资格。

参赛选手在安装工位内修理、调试机器人时，不能破坏准备场地内的任何器材和地面，否则取消参赛队比赛资格。

7．在参赛期间，选手应当注意保持工作环境及设备摆放符合企业生产“5S”的原则。